市政工程招标控制价编制说明

工程名称：莆田市荔城粮食购销有限公司硬化工程

工程概况 1、建设地点：莆田市荔城区 2、工程专业：市政公用工程 3、工程主要内容： 1）软基处理：无 2）道路工程：车道数：无；新建路面类型：混凝土路面；人行道路面类型：无； 3）桥梁工程： 无 4）涵洞工程：无 5）排水工程：无。 6）隧道工程： 无 7 ) 给水工程：无 。 8）路灯工程：无。 9)其他工程：土方开挖外运。 编制范围 按照业主提供工程量，编制范围包括土方开挖外运、路面硬化工程等范围，具体范围及包括专业内容如下： 1、不含三通一平； 2、包括的专业内容：土方开挖外运、路面硬化工程等。 编制依据 1、图纸：按照业主提供工程量； 2、招标文件：福建建发工程咨询有限责任公司编制的2018年4月的招标文件；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ； 3、地质勘察报告：无； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013））; 5、预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；其中，暂列金额： 无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7、人材机价格： （1）人工费指数：基期人工费 。 （2）施工机械台班单价，按照《2017年4月份机械台班（不含税）》、。 （3）材料设备价格：采用《福建工程造价信息》（2018年2月）莆田市信息价、2017版定额基价。 8、其他：无。 取费标准 1、工程类别：市政工程； 2、总承包管理费率：无； 3、税率： 11%； 措施项目（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： 采用人机配合开挖 。 2.石方工程： 本项目无 。 3.脚手架： 本项目无 。 4.混凝土模板及支架：依据《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则，模板项目列入相应的混凝土及钢筋混凝土分部分项清单考虑，模板工程不再单独列项;本工程无支架项目。 。 5.围堰： 本项目无 。 6.便道及便桥：本项目无 。 7.洞内临时设施： 本项目无 。 8.大型机械设备进出场及安拆费：本项目无；大型机械设备基础、轨道： 本项目无 9.施工排水降水： 本项目无 。 10.处理、监测、监控： 本项目无 。 11.材料二次搬运： 本项目无 。 12.行人、行车干扰： 本项目无 。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 本项目无 。 14.爆破安全措施：本项目无 。 15.试验爆破措施：本项目无 。 16.爆破现场警戒与实验措施：本项目无。 17.水上支架平台： 本项目无 。 18.施工围挡：本项目无。 19.工程排污费： 无 。 20.其他： 无 。 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称 规格、型号 招标人要求的品牌 控制价取定的品牌 备注 水泥 建福、红狮、岩城 信息价 钢筋 三钢、首钢、唐钢 信息价 2.甲供材料一览表 材料名称 规格、型号 品牌 含税单价 备注 3.经市场询价的材料设备： 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码 项目 名称 项目特征 计量 单位 工程量 计算规则 工程内容 八、其他需要的说明 1、建设单位提供的说明： 1.1、路口硬化采用10cm碎石垫层、20cmC30商品混凝土面层。 1.2、人行道恢复采用10cm碎石垫层、10cmC25商品混凝土面层。 1.3、篮球场周边硬化采用20cmC25商品混凝土面层。 1.4、土方外运按3km。